Техническое описание Системы «RIAL»

Данное методическое пособие предназначено для ознакомления, изучения и помощи в работе на всех этапах (расчёты при проектировании, процесс производства компонентов, сборка компонентов и монтаж шкафов) в процессе изготовления мебели с использованием системы «RIAL».

Руководство содержит всю необходимую в работе справочную информацию по общим принципам проектирования, принципы расчёта геометрических параметров продукта, технические данные по присадкам и т.д.

Подавляющее большинство приведённых данных прошли большую проверку практикой применения у многочисленных компаний и, надеемся, позволит Вам влиться в ряды производителей мебели и наших партнёров!

Система «RIAL»  - введение.

Подавляющее большинство систем для шкафов-купе,производимых на заказ и имеющихся на Российском мебельном рынке, представляют собой «нижнеопорнные» механизмы. Это механизмы известных Европейских фирм, таких, как RaumPlus, Komandor, Indaux, и их российские «аналоги». При этом механизмы «верхнего подвеса» для дверей шкафов-купе не имеют на рынке мебели, производимой на заказ , широкого применения, так как в основной своей массе не отвечают всё более возрастающим потребностям покупателей. Дело в том, что при наличии качественных механизмов (системы Hettich, Indaux, Монтичели) до сих пор не существовало систем профилей, которые могли бы сочетать в себе возможность изготовления комбинированных дверей с привычными вариантами комбинаций (зеркало, стекло, пластик, ДСП) с одной стороны, технологичность сборки и сравнительно низкую стоимость с другой.

Предлагаем Вам уникальную систему профилей и ходовых механизмов, которые позволяют изготавливать  монолитные двери с наполнением из ДСП и  комбинированные двери , при этом используя в качестве материала наполнения плиту, толщиной 16мм , что , в отличии от шкафов-купе «РАМИР» позволяет использовать в качестве корпуса и наполнения весь спектр декоров (древесных и фантазийных), имеющихся в Вашем распоряжении.

Преимущества  системы

В отличии от имеющихся систем купейных дверей «РАМИР»  в системе «RIAL» существуют конструктивные особенности :,

      - во первых, в составе передней и задней двери;

      - во вторых обеспечена возможность универсальности и взаимозаменяемости компонентов наполнения и однообразие сборки передней и задней двери. .

На представленных  ниже схемах показан пример возможных вариантов наполнения дверей.

Внешняя дверь

Рис. 1

Внутренняя дверь

Рис. 2

Состав системы

RP-05  Верхний ходовой профиль.

Крепится на верхнем переднем крае потолка шкафа (см. рис. 33) шурупами 3.5х25 и служит опорой и направляющей для дверей. Длина выбирается равной размеру внутреннего пространства шкафа между боковыми стенками.

Рис. 3

КМ08-08  Опора ходового профиля.

Рис. 4                                                                                   Рис. 5

Крепится к боковым стенкам шкафа шурупами 3.5х25 и  служит для дополнительной опоры верхнего ходового профиля, исключая его прогиб под весом тяжёлых дверей.

КМ08-06  Фиксатор

Рис. 6                                                                                     Рис. 7

Фиксатор крепится к вертикальной полке верхнего ходового профиля RP-05 , как показано на рис. 7 ,  слева и справа. Отверстия ф5.2 мм.  для крепления фиксатора  просверливаются на расстоянии 21 мм. от края профиля.   Крепится фиксатор  болтом М5х30 с гайкой М5 и  служит для ограничения хода двери в крайнем положении от  самопроизвольного откатывания  (например при неровности пола у покупателя) .

КМ08-09  Стопор  для  передней   двери трёх-дверного  шкафа.

Рис. 8

Рис. 9

Крепится к передней вертикальной полке верхнего  ходового профиля двумя шурупами 4х16 и служит

для позиционирования средней двери трёх-дверного  шкафа в среднем положении. Стопор снабжен специальным язычком, с помощью которого можно изменить(уменьшить) усилие удержания передней двери в среднем положении. Достигается это простым подрезанием (укорачиванием) длины язычка.

Ходовой ролик для передней двери

Рис. 10

Крепится шурупами 4х16 к верхней кромке двери с внутренней  стороны в соответствии со схемой присадки ( см. рис. 37)  по 2 штуки на дверь.   Служит опорным элементом  двери и обеспечивает  плавность и бесшумность её перемещения по направляющим   верхнего ходового профиля.  Элипсные отверстия служат для предварительной присадки ролика на полотне двери и обеспечивают регулировку ролика по высоте перед окончательным закреплением .

Безопасность

Ходовой ролик передней двери снабжен фиксатором, имеющим два положения.

В закрытом положении (см. рис. 11) фиксатор исключает самопроизвольный сход роликов с направляющих верхнего ходового профиля и падение двери. В открытом положении (см. рис. 12) , обеспечивается снятие и установка двери.

Рис. 11                                                                             Рис. 12

Ходовой ролик для задней двери

Рис. 13

Крепится шурупами 4х16 к верхней кромке двери с внутренней  стороны в соответствии со схемой присадки (см. рис. 38) по 2 штуки на дверь. Служит опорным элементом двери и обеспечивает  плавность и бесшумность её перемещения по направляющим  верхнего ходового профиля. Ролик снабжен двумя втулками, которые взаимодействуют с фиксаторами и служат для удержания двери от самопроизвольного отката в крайних положениях.

Элипсные отверстия служат для предварительной присадки ролика на полотне двери и обеспечивают регулировку ролика по высоте перед окончательным закреплением .

Безопасность

Ходовой ролик задней двери снабжен фиксатором в виде резьбового штифта М4, вкручивается в резьбовое отверстие при помощи специального шестигранного ключа (входит в комплект) после установки двери на направляющие верхнего ходового профиля.

Рис. 14

Данный штифт исключает самопроизвольный сход роликов  с направляющих верхнего ходового профиля и падение двери.

Уголок передней двери.

Рис. 15

Крепится шурупами 4х16 к нижней кромке передней двери с внутренней  стороны в соответствии со схемой присадки (см. рис. 37) по 2 штуки на дверь.  Служит направляющим элементом нижней части двери и обеспечивает  плавность и бесшумность её перемещения по направляющим пазам   нижнего направляющего профиля RP-10. Эффект бесшумности достигается за счёт применения колпачка, изготавливаемого из специального антифрикционного материала.

Уголок задней двери.

Рис. 16

Крепится шурупами 4х16 к нижней кромке задней двери с внутренней   стороны в соответствии со схемой присадки (см. рис. 38) по 2 штуки на дверь.  Служит направляющим элементом нижней части двери и обеспечивает  Плавность и бесшумность её перемещения по направляющим пазам   нижнего направляющего профиля  RP-10.    Эффект бесшумности достигается за счёт применения колпачка, изготавливаемого из специального антифрикционного материала

RP-10    Нижний направляющий профиль.

Рис. 17

Крепится к торцу плиты пола шкафа (см. рис. 32)  по линии присадки, нанесённой по всей длине профиля  шурупами 3.5х16 и служит для ориентации и направления дверей в   вертикальной плоскости, не несёт практически никакой силовой нагрузки и изготавливается из пластика.

RP-12  Профиль – вставка

Рис. 18

Устанавливается в посадочный паз профиля-ручки RP-01 или RP-03 и служит для изменения внутренней геометрии посадочного места ручек с целью адаптации её под установку наполнителя в виде зеркал или стёкол. Профиль-вставка не требует дополнительного крепления.  Применение профиля разделителя  RP-10, в сочетании с профилем-вставкой, установленного в ручку, образует замкнутый  контур подобно рамочному фасаду, обеспечивая надёжное закрепление наполнителей в виде стёкол и зеркал.

RP-10  Профиль разделитель

Рис. 19

Устанавливается в место стыковки плиты ДСП и стекла (зеркала) как показано на рис.  34. Не требует дополнительного крепления.

Служит декоративной связкой элементов наполнителя ДСП-стекло (зеркало) и скрывает от взгляда необработанные кромки плит ДСП и стёкол (зеркал).

Конструкция разделителя допускает изготавливать элементы наполнителя не только параллельно горизонту, но и под углом к горизонту.

RP-09     Профиль разделитель                                               RP-09     Профиль разделитель

Рис. 20                                                                                                  Рис. 21

Устанавливаются в место стыковки разных плит ДСП (см. рис. 33) . Не требуют дополнительного крепления.    Служат декоративной связкой элементов наполнителя различных плит ДСП и скрывает от взгляда необработанные кромки плит ДСП. Конструкция разделителей  допускает изготавливать элементы наполнителя не только параллельно горизонту, но и под углом к горизонту.

Вторая функция разделителей  заключается в использовании их  в качестве декоративной окантовки верхний и нижний кромки  двери для скрытия необработанного  края плит ДСП. В этом случае требуется крепление разделителя шурупами 3.5х16 в торец плиты ДСП по нанесённой на внутренней поверхности разделителя разметочной риске.

RP-                 Упор двери

Рис. 22                                                                      Рис. 23

Устанавливается имеющимся в его конструкции  штифтом в отверстие втулки ролика малого (на внутреннюю дверь) и закрепляется на полотно двери шурупом 4х16 .На  трёх-дверный шкаф устанавливается  два упора (по одному на дверь) на ролики, ближние от боковых  стенок шкафа.На двух-дверный устанавливается один упор на ролик внутренней двери ближний от боковой стенки шкафа.

Служит для ограничения взаимного перемещения дверей при полном открывании и воспринимает на себя удары при резком откате дверей в крайнее положение, исключая удары и соприкосновения ручек, защищая их внешний вид от повреждения.

RP-11    профиль   вставка-уплотнитель.

Рис. 24

Устанавливается внутрь посадочного паза ручек   RP-01 и  RP-03 после сборки двери в местах размещения стекла или зеркала. Не требует дополнительного крепления.  Заполняет свободное пространство в посадочном пазу ручек и обеспечивает надёжное  плотное прилегание плоскости стекла или зеркала к передней (лицевой)  поверхности ручек, исключая люфты и вибрации при перемещении дверей.

RP-01   профиль –ручка

Рис. 25

Выполняет роль несущей рамки двери и устанавливается на боковые кромки дверей. Крепится по месту (без предварительной разметки) с помощью шурупов 3.5х16 к плитам ДСП наполнителя по специальной разметочной риске, нанесённой на заднюю  стенку ручки. Данные шурупы находятся вне зоны видимости после установки двери на направляющие шкафа и без нарушения внешнего вида могут многократно выкручиваться и переустанавливаться при замене и переустановке элементов наполнителя дверей по желанию заказчика и непосредственно у заказчика!

Оригинальная конструкция посадочного паза обеспечивает плотное прилегание кромок профиля-ручки к передней (лицевой) поверхности плиты ДСП, исключая появление зазора. В случае сборки двух-дверного шкафа на переднюю дверь устанавливаются две ручки (с обеих сторон). На заднюю дверь ручка RP-01   устанавливается только на кромку двери, находящуюся в зоне видимости. На кромку двери, заходящую за полотно передней двери устанавливается профиль-ручка RP-03.  Аналогично ручки устанавливаются и в случае сборки трёх-дверного шкафа.

RP-03   профиль –ручка

Рис.26

Выполняет роль несущей рамки двери и устанавливается на боковые кромки дверей, находящихся вне зоны видимости и постоянно находящиеся за плоскостью передней двери. Крепится по месту (без предварительной разметки) с помощью шурупов 3.5х16 к плитам ДСП наполнителя по специальной разметочной риске, нанесённой на заднюю  стенку ручки. Данные шурупы находятся вне зоны видимости после установки двери на направляющие шкафа и без нарушения внешнего вида могут многократно выкручиваться и переустанавливаться при замене и переустановке элементов наполнителя дверей по желанию заказчика и непосредственно у заказчика!

Оригинальная конструкция посадочного паза обеспечивает плотное прилегание кромок профиля-ручки к передней (лицевой) поверхности плиты ДСП, исключая появление зазора.

RP-02   профиль –ручка

Рис. 27

Выполняет роль несущей рамки двери и устанавливается на боковые кромки дверей. Крепится по месту (без предварительной разметки) с помощью шурупов 3.5х16 к плитам ДСП наполнителя по специальной разметочной риске, нанесённой на заднюю  стенку ручки. Данные шурупы находятся вне зоны видимости после установки двери на направляющие шкафа и без нарушения внешнего вида могут многократно выкручиваться и переустанавливаться при замене и переустановке элементов наполнителя дверей по желанию заказчика и непосредственно у заказчика!

В случае сборки двух-дверного шкафа на переднюю дверь устанавливаются две ручки (с обеих сторон). На заднюю дверь ручка RP-02   устанавливается только на кромку двери, находящуюся в зоне видимости. На кромку двери, заходящую за полотно передней двери устанавливается профиль-ручка RP-04.  Аналогично ручки устанавливаются и в случае сборки трёх-дверного шкафа.

RP-04   профиль –ручка

Рис. 28

Выполняет роль несущей рамки двери и устанавливается на боковые кромки дверей, находящихся вне зоны видимости и постоянно находящиеся за плоскостью передней двери. Крепится по месту (без предварительной разметки) с помощью шурупов 3.5х16 к плитам ДСП наполнителя по специальной разметочной риске, нанесённой на заднюю  стенку ручки. Данные шурупы находятся вне зоны видимости после установки двери на направляющие шкафа и без нарушения внешнего вида могут многократно выкручиваться и переустанавливаться при замене и переустановке элементов наполнителя дверей по желанию заказчика и непосредственно у заказчика.

RP-06   профиль –добор малый

Рис. 29

Служит для устранения видимого зазора между боковой стенкой шкафа и полотном внутренней двери в крайнем положении при закрытии. Крепится к торцу боковой стенки шкафа (см. рис. 31) шурупами 4х16 со сферической головкой по линии присадки, нанесённой на поверхность опорной полки профиля.

RP-07   профиль –добор большой

Рис. 30

Служит для устранения видимого зазора между боковой стеной шкафа и полотном внешней двери в крайнем положении при закрытии. Крепится к торцу боковой стенки шкафа  (см. рис. 31)  шурупами 4х16 со сферической головкой по линии присадки, нанесённой на поверхность опорной полки профиля.

Технические характеристики профилей системы «RIAL».

Расчёт геометрических размеров корпуса для системы «RIAL».

Рис. 31

Схема расчёта высоты двери и расстояния между осями присадок роликов и уголков (полотно двери сплошное под зеркало).

Рис. 32

Схема расчёта наполнения двери из 4х частей ДСП с использованием разделителя.

Рис. 33

Расчёт высоты вставки ДСП:                   А  =  L  /  4   -  3 мм.

Схема расчёта наполнения двери из 3х частей ДСП  и 2х частей стекло (зеркало), с использованием комбинированного разделителя под стекло.

Рис. 34

Расчёт высоты вставки ДСП и стекол:

А  =   L  /  5  -  2  мм.

Схема расчёта ширины вставки ДСП дверей шкафа в зависимости от ширины шкафа.

Рис. 35                                                                                     Рис. 36

Установочные размеры для ходовых роликов системы

В отличии от нижнеопорной системы, система «RIAL» не позволяет дверям полностью заходить одна за другую при полном открывании одной из дверей. Конструктивные особенности системы роликов таковы, что взаимное расположение их на фасаде обусловливает, в конечном итоге, расположение дверей на шкафу в крайних точках хода. Для облегчения дальнейшего расчёта внутренних проёмов под всевозможные системы выдвижения (пантографы, ящики, держатели для брюк и галстуков) необходимо точно устанавливать ролики и уголки на полотне двери, опираясь на приведённые ниже размеры  и формулы.

Рис. 37

Внимание!  Разметку присадки роликов производить только на собранном  и скреплённом шурупами полотне двери, при условии обеспечения общего размера двери по высоте в пределах указанных допустимых отклонений.

Рис. 38

Внимание!  Разметку присадки роликов производить только на собранном  и скреплённом шурупами полотне двери, при условии обеспечения общего размера двери по высоте в пределах указанных допустимых отклонений.

Расчёт проёмов под системы выдвижения.

Все системы выдвижения делятся на две группы:

- С креплением к двум боковинам (ящики, пантографы, сотовые корзины).

- С креплением к одной боковине (держатели для брюк / галстуков, полки для белья), то есть с боковым креплением.

Из общего принципа системы «КУПЕ» следует, что  2 х Lдв. больше  Lм.р.,т.е. каждая из дверей больше, чем половина проёма для двух-дверного шкафа. Это происходит во первых, из-за наличия перехлёста дверей равная 15 мм. , во вторых, из-за накладной системы фасадов.

Рис. 39

Ширина дверей будет расчитываться по формуле:

Lдв. =  ( Lм.р. / 2) +  7.5 мм.

где:                       Lдв.  -   горизонтальный размер двери шкафа.

Lм.р. горизонтальный монтажный  размер шкафа.

При использовании в качестве наполнения механизмов выдвижения для обеспечения их работы, необходимо внутреннюю стенку шкафа располагать таким образом, чтобы при полностью сдвинутых дверях в крайнее положение, дверной проём обеспечивал возможность беспрепятственного выдвижения соответствующего механизма.

На рисунке приведена схема двух-дверного шкафа, в котором в правой половине предусматривается выдвижные ящики.

Рис. 40

Расчёт ширины секции:              Lсекции  =    Lм.р.    –     Lдв.  –  98мм.

Следует иметь в виду, что между вертикальными плоскостями С и D можно расположить пантограф или сотовую корзину  (Lкорзины   =    Lсекции    –   26мм.)

Кроме того плоскости А, С, D,  в зависимости от пожелания клиента, могут быть использованы для крепления механизмов выдвижения второй группы, то есть с боковым креплением. Плоскость В  в этом случае является незадействованной.

Рис. 41

Расчёт ширины двери трёхдверного шкафа:      L дв.  =   Lм.р.   /  3   + 10мм.

На следующем рисунке приведена схема трёх-дверного шкафа, в котором в правой половине предусматривается выдвижные ящики (механизм первой группы с креплением к двум боковинам).

Рис. 42

Расчёт ширины секции:          Lсекции  =    Lм.р.  –   2  х  Lдв.  –  83 мм.

Плоскости А,В,М,N могут быть использованы для крепления механизмов второй группы, плоскости С и D  не используются.

На следующем рисунке приведена схема трёх-дверного шкафа, в котором в средней секции предусматривается выдвижные ящики (механизм первой группы с креплением к двум боковинам).

Рис. 43

Расчёт ширины секции:            Lсекции  =    Lм.р.  –   2  х  Lдв.  –  164мм.

Плоскости А,С,D,N  могут быть использованы для крепления механизмов выдвижения второй группы, плоскости В и М  не используются.

Памятка.

При проектировании  шкафа системы «RIAL» необходимо учитывать возможность проноса элементов конструкции в помещение покупателя, а также квалифицированный персонал для выполнения сборки изделия у потребителя!!!

Рекомендации по сборке шкафа системы «RIAL»

ВАЖНО!

Шкаф системы «RIAL» относится к премиум классу и соответственно , чтобы получить желаемый эффект безукоризненного внешнего вида и безупречного взаимодействия всех механизмов и элементов конструкции . необходимо  с особой точностью подходить к процессу расчётов и изготовления  элементов конструкции в соответствии с рекомендуемыми  формулами.

Точные расчёты элементов конструкции и разметка присадки роликов и уголков, обеспечат получение идеального результата при сборке и не потребует никаких дополнительных регулировок и подгонки.

Для максимального облегчения и ускорения процесса сборки разработчик рекомендует оснастить рабочее место сборщика очень простыми приспособлениями ( рис. 44 и 45)  в виде двух опорных реек прямоугольной формы, толщиной не менее 15 мм. Рекомендуется прикрепить рейки к поверхности стола шурупами.   Длина реек должна быть немного больше длины собираемой двери шкафа. На  рис.  45  схематично показано расположение опорных реек. Данные рейки исключают повреждение (царапины) лицевой поверхности профилей при сборке и обеспечат правильную посадку ручек на плиту ДСП.

На краях  стола (с любой , удобной для сборщика стороны) рекомендуется закрепить два  упора  в виде деревянных реек  прямоугольной формы, высотой около 40 мм. (см. рис. 44).

Размер длинной рейки выбирается  равным  или больше длины собираемой двери шкафа.  Размер короткой рейки выбирается соответственно больше или равным ширине двери. Рейки закрепляются на поверхности стола сборщика под углом 90 градусов друг к другу.  Упоры  обеспечивают идеально ровную боковую линию двери и перпендикулярность верхней кромки двери относительно боковой грани.

Для исключения появления зазоров между частями наполнителя двери рекомендуется обеспечить сжатие всех элементов наполнителя  между собой с помощью простого винтового прижима (см. рис. 44).

Например,  если на одном  краю сборочного стола закрепить неподвижно упор в виде прямоугольной деревянной рейки, а с противоположной стороны установить подвижную планку с винтовым прижимом (аналогично столярным тискам) получится  рабочее место, обеспечивающее максимальную скорость сборки двери и самое важное, будут исключены ошибки сборщиков, обеспечена плотная стыковка всех элементов наполнителя  и шкаф будет выглядеть безупречно.

ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как приступить к вкручиванию шурупов  в полотно двери, рекомендуется проверить  общую длину собранной двери и сравнить с расчётным размером . Итоговый размер не  должен выходить за пределы поля допуска (+5   -3 мм) от расчётного.

В случае обнаружения ошибки в размерах (выход за пределы поля допуска на общую длину двери), рекомендуется извлечь крайнюю вставку ДСП и срезать с торца припуск, равный разнице между фактическим и расчётным размерами.  Если полученный размер высоты двери оказался меньше рекомендованного, необходимо заменить одну крайнюю вставку ДСП, на вставку с предварительно увеличенным  размером   на разницу между расчётным и фактическим.

Для обеспечения жёсткости конструкции двери следует  помнить, что при вкручивании шурупов в полотно ДСП нужно руководствоваться правилом: расстояние между шурупами не должно превышать 40см. При многокомпонентном наполнении, независимо от размера вставки, вкручивается не менее двух шурупов в каждую вставку с каждой стороны.

При отсутствии рекомендуемого оснащения не исключено появление дефектов в виде непрямолинейности боковых граней двери и  появления дополнительных зазоров между элементами наполнителя.

При этом, если вдруг вы заметите, что длина ручек после сборки двери оказалась на 2-4мм меньше, чем длина пакета наполнителя,  шкаф не будет выглядеть безупречно!

Упоры, закреплённые на столе сборщика.

Рис.  44

Боковой упор, закреплённый

на столе сборщика                                             Полотно двери

Рис.  45